ОКПД  961450

(код продукции)

СПОРТГОРОДОК

СО  СПИРАЛЬЮ

ПАСПОРТ

СК-П

обозначение изделия

Содержание:

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность и конструкция

4. Гарантии изготовителя

5. Заметки по эксплуатации

6. Свидетельство о приемке

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование «Спортивный комплекс паутинка СК-П»

  - Наименование предприятия-изготовителя и адрес ИП Булаева Ирина Михайловна, 390037 г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кВ. 47

www.myname-kids.com

  - Заводской номер                              а

  - Дата выпуска «___»____________201     г.

  - Спортивный комплекс паутинка СК-П предназначен для стационарной установки на уличных спортивных площадках.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид изделия представлен на Рис .1.

Рис. 1.Рис. 2.

| Материал металлокаркаса | Стальная труба 60 мм |
| --- | --- |
| Длина | 2700 |
| Ширина | 2000 |
| Высота | 2000 |
| Масса, кг | 150 |
| Нагрузочная способность не менее ,кг | 100 |
| Цвет металлокаркаса | три цвета |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОНСТРУКЦИЯ

Спортивный комплекс паутинка СК-П состоит из набора спортивных и игровых элементов: шведская стенка двух секционная, трехуровневый турник и лаз в форме паутинки.  Поставляется комплектом из 4-х деталей. При монтаже спортгородок подлежит обязательному бетонирования всех стоек согласно рис. 2. А= 500 мм. Диаметр В= 300 мм.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Спортивный комплекс паутинка СК-П» в целом и ее составных частей в отдельности требованиям, действующих технических условий и требованиям ГОСТ 23118-99  при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления продукции, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения оборудования, а также актов вандализма изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Гарантийный срок 		              12 месяцев со дня ввода в

эксплуатации трибуны		эксплуатацию, при

соблюдении правил техни-

ческого обслуживания

Претензии, возникающие в процессе эксплуатации изделия, следует направлять ИП Булаевой И. М. 390026 г. Рязань, ул. Гагарина, д. 78, Н 2.

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!	Техническое обслуживание изделия заключается в еженедельном осмотре сварочных швов и болтовых соединений  на предмет исправности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Спортивный комплекс паутинка СК-П признан годным для эксплуатации и  изготовлен в соответствии с действующими:

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

М.П.  __________________ 	            	______________________

(подпись) 			            (расшифровка подписи)