ОКПД  968582

(код продукции)

CТОЙКА для сушки белья

П- образная

ПАСПОРТ

СтБ-П

обозначение изделия

Содержание:

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность и конструкция

4. Гарантии изготовителя

5. Заметки по эксплуатации

6. Свидетельство о приемке

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование «Стойка для сушки белья П образная»

  - Наименование предприятия-изготовителя и адрес ИП Булаева Ирина Михайловна, 390037 г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кВ. 47. www.myname-kids.com

  - Заводской номер                              а

  - Дата выпуска «___»____________201   г.

  - Стойка для сушки белья П образная  предназначена для стационарной установки на дворовых территориях.

Должна быть установлена на ровную поверхность грунта с обязательным бетонированием опоры на глубину не менее 600 мм. Рис. 2. А=600-700 мм В=300 мм.

1.6. Изделие изготовлено согласно ТУ.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид изделия представлен на Рис .1.

Рис. 1.                                                                          Рис. 2.

| Материал металлокаркаса | Профильная труба 60х60 |
| --- | --- |
| Длина | 1500 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 2000 мм |
| Масса, кг | 17±1 |
| Покраска | полимерное покрытие |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОНСТРУКЦИЯ

Стойка для сушки белья Т образная поставляется единым изделием.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Стойка для сушки белья П образная» в целом и ее составных в отдельности требованиям, действующих технических условий и требованиям ТУ  при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления продукции, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения оборудования, а также актов вандализма изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Гарантийный срок 		              12 месяцев со дня ввода в

эксплуатации трибуны		эксплуатацию, при

соблюдении правил техни-

ческого обслуживания

Претензии, возникающие в процессе эксплуатации изделия, следует направлять ИП Булаевой И. М. 390026 г. Рязань, ул. Гагарина, д. 78, Н 2.

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!	Техническое обслуживание изделия заключается в еженедельном осмотре сварочных швов и болтовых соединений  на предмет исправности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стойка для сушки белья П образная признана годной для эксплуатации и  изготовлена в соответствии с действующими:

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

М.П.  __________________ 	            	______________________

(подпись) 			            (расшифровка подписи)