ОКПД  968582

(код продукции)

ШАГОХОД

ПАСПОРТ

П-2-1

обозначение изделия

Содержание:

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность и конструкция

4. Гарантии изготовителя

5. Заметки по эксплуатации

6. Свидетельство о приемке

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование «Шагоход П-2-1»

  - Наименование предприятия-изготовителя и адрес ИП Булаева Ирина Михайловна, 390037 г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кВ. 47, www.myname-kids.com

  - Заводской номер                              а

  - Дата выпуска «___»____________201   г.

  - Шагоход П-2-1 предназначен для стационарной установки на уличных детских площадках.

Должен быть установлен на ровную поверхность грунта с обязательным бетонированием опор на глубину не менее 500 мм.

1.6. Изделие имеет сертификат соответствия РОСС RU.АГ75.Н04085 № 1374350

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид изделия представлен на Рис 1.

Рис. 1. Рис. 2.

| Материал металлокаркаса | труба проф. 40х20х1,5 |
| --- | --- |
| Материал ступеней | Фанера ФСФ |
| Длина | 2000 |
| Ширина | 700 |
| Высота | 1000 |
| Масса, кг | 30±3 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОНСТРУКЦИЯ

Шагоход П-2-1   поставляется комплектом из двух перил со ступенями. Монтаж шагохода выполняется с обязательным бетонированием опор согласно схемы Рис. 2. А= 600 мм, Диаметр В= 300мм.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия Шагоход П-2-1 в целом и ее составных в отдельности требованиям, действующих технических условий и требованиям ГОСТ Р  при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления продукции, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения оборудования, а также актов вандализма изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Гарантийный срок 		              12 месяцев со дня ввода в

эксплуатации трибуны		эксплуатацию, при

соблюдении правил техни-

ческого обслуживания

Претензии, возникающие в процессе эксплуатации  Шагохода П-2-1 направлять ИП Булаевой И. М. 390026 г. Рязань, ул. Гагарина, д. 78, Н 2.

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!	Техническое обслуживание изделия заключается в еженедельном осмотре сварочных швов и болтовых соединений  на предмет исправности.

Свободная зона безопасности изделия: ширина 2700 мм; длина 4000 мм.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шагоход П-2-1   признан годным для эксплуатации и  изготовлен в соответствии с действующими:

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

- ГОСТ Р 52169-2003 «Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»

М.П.  __________________ 	            	______________________

(подпись) 			            (расшифровка подписи)