ОКПД  961450

(код продукции)

Остановка ОП - 4

ПАСПОРТ

ОП - 4

обозначение изделия

Содержание:

1. Основные сведения об изделии

2. Основные технические данные

3. Комплектность и конструкция

4. Гарантии изготовителя

5. Заметки по эксплуатации

6. Свидетельство о приемке

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Наименование «Остановка ОП-4»

  - Наименование предприятия-изготовителя и адрес ИП Булаева Ирина Михайловна, 390037 г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кВ. 47

www.detskayaploshadka.narod.ru

  - Заводской номер                              а

  - Дата выпуска «___»____________2014 г.

  - Остановка общественного транспорта ОП-4 предназначена для стационарной установки на улицах города для обозначения места посадки высадки пассажиров и укрытия их от атмосферных осадков. Снабжена двусторонней скамьей со спинкой.

Должна быть установлена на ровную поверхность бетонированием закладных элементов (1000х350х350мм).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид изделия представлен на Рис .1.

Рис. 1.

| Материал металлокаркаса | труба 60х60 мм |
| --- | --- |
| Длина | 4000 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 2700 |
| Масса, кг | 120 |
| Материал крыши | поликарбонат |
| Цвет металлокаркаса | коричневый |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И КОНСТРУКЦИЯ

Остановка ОП-4  поставляются комплектом сборных единиц:

1. Стойка вертикальная с крепежными болтами – 4 шт.

2. Крыша на металлокаркасе -1 шт.

3. Доска скамьи шлифованная – 8 шт.

4. Закладные элементы 4 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия «Остановка ОП-4» в целом и ее составных в отдельности требованиям, действующих технических условий и требованиям ГОСТ 23118-99  при соблюдении потребителем условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления продукции, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения оборудования, а также актов вандализма изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

Гарантийный срок 		              12 месяцев со дня ввода в

эксплуатации трибуны		эксплуатацию, при

соблюдении правил техни-

ческого обслуживания

Претензии, возникающие в процессе эксплуатации изделия, следует направлять ИП Булаевой И. М. 390037 г. Рязань, ул. Советской армии, д. 17, кВ. 47.

5. ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!	Техническое обслуживание изделия заключается в еженедельном осмотре сварочных швов и болтовых соединений  на предмет исправности.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Остановка ОП-4 признана годной для эксплуатации и  изготовлена в соответствии с действующими:

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»;

- ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные».

М.П.  __________________ 	            	______________________

(подпись) 			            (расшифровка подписи)